ООО «АЛАТЫРЬ»

Приложение № 1 к опросному листу

Варианты исполнения БСУ

Основным (базовым) вариантом исполнения БСУ является вариант исполнения, включающий участки измерительных трубопроводов 10 D до сужающего устройства и 4D после сужающего устройства с приварным способом крепления устройства к трубопроводу на объекте Заказчика.

Базовые значения условного диаметра внутреннего прохода и максимального рабочего давления измеряемой среды:

Ду, мм:  50, 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000.

Р, МПа:  1,6;  7,5;  10;  16;  25;  32.

Примеры условного обозначения БСУ при заказе: БСУ100/7,5; БСУ 400/16.

При заказе БСУ в исполнении отличном от базового варианта в части длины измерительных трубопроводов, способа крепления устройства в трубопроводе объекта эксплуатации данные отличия указываются в п.17 опросного листа и согласовываются с Заказчиком в эскизе БСУ.

Приложение № 2 к опросному листу

Базовые значения  внутреннего диаметра  D20

(патрубки БСУ и прямые участки)

- БСУ50/7,5 ...…………………………….. 51 мм.

- БСУ50/16 ……………………………….. 51 мм.

- БСУ80/7,5 ………………………………. 80 мм.

- БСУ80/16 ……………………………….. 70 мм.

- БСУ100/7,5 ……………………………... 98 мм.

- БСУ100/16 ……………………………… 94 мм.

- БСУ150/7,5 ……………………………..150 мм.

- БСУ150/16 ……………………………...150 мм.

- БСУ200/7,5 ……………………………..205 мм.

- БСУ300/7,5 ……………………………..309 мм.

- БСУ300/16 ……………………………...285 мм.

- БСУ400/7,5 ……………………………..398 мм.

- БСУ400/10 …………………………….. 398 мм.

- БСУ500/7,5 ……………………………..506 мм.

- БСУ700/7,5 ……………………………..688 мм.

- БСУ1000/7,5…………………………….972 мм.